# 附件1

固定污染源废气挥发性有机物检查监测要点

为掌握固定污染源废气挥发性有机物排放情况，指导地方做好对挥发性有机物重点排污单位的VOCs专项监测工作制定本要点。企业开展自行监测和自查可参照本要点。

一、检查要点

（一）企业自行监测开展情况

检查监测人员可通过查阅企业自行监测方案，污染防治设施运行台账，自行监测数据结果报告，实验室质控管理制度等，检查企业自行监测执行情况。重点检查企业自行监测方案是否完整，自行监测指标是否与方案一致。

（二）企业监测信息公开情况

检查监测人员可询问企业信息公开途径，并通过现场检查证实。重点检查公开信息是否完整，公开监测数据是否与实际数据一致。

（三）VOCs污染因子达标情况

检查监测人员可在企业现场，选取多个主要VOCs污染源开展现场监测，监测因子主要包括非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度等VOCs特征污染物。重点检查企业主要VOCs污染源的达标排放情况。

二、监测要点

环保部门开展的VOCs专项检查监测，按照“双随机”原则，可随机抽取企业监测点位和监测项目开展监测。各行业不同点位的监测项目和监测依据等见附表。

附表

固定污染源废气挥发性有机物监测要点

| 序号 | 大行业 | 小行业/源 | 点 位 | 监 测 项 目 | 依 据 | 属性 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火电及锅炉 |  | 储油罐周边及厂界 | 非甲烷总烃 | HJ 820-2017 | 无组织排放 |  |
| 2 | 钢铁 | 轧钢 | 涂层机组排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | HJ 846-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 钢铁 | 轧钢 | 涂层机组车间 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | HJ 846-2017 | 无组织排放 |  |
| 3 | 焦化 |  | 苯贮槽 | 苯、非甲烷总烃 | GB 16171-2012 | 有组织排放 |  |
|  | 焦化 |  | 冷鼓、库区焦油各类贮槽排气筒 | 酚类、非甲烷总烃 | GB 16171-2012 | 有组织排放 |  |
|  | 焦化 |  | 焦炉炉顶 | 苯可溶物 | GB 16171-2012 | 无组织排放 |  |
|  | 焦化 |  | 厂界 | 苯、酚类 | GB 16171-2012 | 无组织排放 |  |
| 4 | 水泥 | 协同处置固体废物 | 水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒 | TOC | HJ 847-2017 | 有组织排放 | 国家标准监测方法发布前，以HJ/T 38进行监测 |
| 4 | 水泥 | 协同处置固体废物 | 水泥窑（协同处置危险废物）旁路放风排气筒 | TOC | HJ 847-2017 | 有组织排放 | 国家标准监测方法发布前，以HJ/T 38进行监测 |
|  | 水泥 | 协同处置固体废物 | 固体废物贮存、预处理设施排气筒（协同处置非危险废物） | 臭气浓度 | HJ 847-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 水泥 | 协同处置固体废物 | 固体废物贮存、预处理设施排气筒（协同处置危险废物） | 臭气浓度、非甲烷总烃 | HJ 847-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 水泥 | 协同处置固体废物 | 厂界 | 臭气浓度 | HJ 847-2017 | 无组织排放 | 协同处置非危险废物的水泥（熟料）制造排污单位 |
|  | 水泥 | 协同处置固体废物 | 厂界 | 臭气浓度、非甲烷总烃 | HJ 847-2017 | 无组织排放 | 协同处置危险废物的水泥（熟料）制造排污单位 |
| 5 | 石化 | 石油炼制 | 重整催化剂再生烟气排气筒 | 非甲烷总烃 | HJ 853-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 石化 | 石油炼制 | 离子液法烷基化装置催化剂再生烟气排气筒 | 非甲烷总烃 | HJ 853-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 石化 | 石油炼制 | 废水处理有机废气收集处理装置排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | HJ 853-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 石化 | 石油炼制 | 有机废气回收处理装置入口及其排放口 | 非甲烷总烃 | HJ 853-2017 | 有组织排放 |  |
| 5 | 石化 | 石油炼制 | 氧化沥青装置排气筒 | 沥青烟 | HJ 853-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 石化 | 石油炼制 | 厂界 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度 | HJ 853-2017 | 无组织排放 |  |
|  | 石化 | 石油炼制 | 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统 | 挥发性有机物 | HJ 853-2017 | 无组织排放 |  |
|  | 石化 | 石油炼制 | 法兰及其他连接件、其他密封设备 | 挥发性有机物 | HJ 853-2017 | 无组织排放 |  |
|  | 石化 | 石油化工 | 废水处理有机废气收集处理装置排气筒 | 非甲烷总烃、废气有机特征污染物 |  | 有组织排放 | 废气有机特征污染物从GB 31571表6中选择 |
|  | 石化 | 石油化工 | 含卤代烃有机废气排气筒 | 非甲烷总烃、废气有机特征污染物 |  | 有组织排放 | 废气有机特征污染物从GB 31571表6中选择 |
|  | 石化 | 石油化工 | 其他有机废气排气筒 | 非甲烷总烃、废气有机特征污染物 |  | 有组织排放 | 废气有机特征污染物从GB 31571表6中选择 |
|  | 石化 |  | 厂界 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度 | HJ 853-2017 | 无组织排放 |  |
| 5 | 石化 | 石油化工 | 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统 | 挥发性有机物 | HJ 853-2017 | 无组织排放 |  |
|  | 石化 | 石油化工 | 法兰及其他连接件、其他密封设备 | 挥发性有机物 | HJ 853-2017 | 无组织排放 |  |
|  | 石化 | 合成树脂 | 生产设施车间排气筒 | 非甲烷总烃、废气挥发性有机物 | GB 31572-2015 | 有组织排放 | 废气挥发性有机物按GB 31572表4执行 |
|  | 石化 | 合成树脂 | 废水、废气焚烧设施排气筒 | 非甲烷总烃、废气挥发性有机物 | GB 31572-2015 | 有组织排放 | 废气挥发性有机物按GB 31572表4执行 |
|  | 石化 | 合成树脂 | 厂界 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度 | HJ 853-2017 | 无组织排放 |  |
|  | 石化 | 合成树脂 | 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统 | 挥发性有机物 | HJ 853-2017 | 无组织排放 |  |
|  | 石化 | 合成树脂 | 法兰及其他连接件、其他密封设备 | 挥发性有机物 | HJ 853-2017 | 无组织排放 |  |
|  | 石化 | 聚氯乙烯 | 氯乙烯合成 | 氯乙烯、二氯乙烷、非甲烷总烃 | GB 15581-2016 | 有组织排放 |  |
| 5 | 石化 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯制备和干燥 | 氯乙烯、非甲烷总烃 | GB 15581-2016 | 有组织排放 |  |
|  | 石化 | 聚氯乙烯 | 厂界 | 氯乙烯、二氯乙烷 | GB 15581-2016 | 无组织排放 |  |
| 6 | 电池 | 锂离子/锂电池 | 车间或生产设施排气筒 | 非甲烷总烃 | GB 30484-2013 | 有组织排放 |  |
|  | 电池 | 锌锰/锌银/锌空气电池 | 车间或生产设施排气筒 | 沥青烟 | GB 30484-2013 | 有组织排放 |  |
|  | 电池 |  | 厂界 | 沥青烟、非甲烷总烃 | GB 30484-2013 | 无组织排放 |  |
| 7 | 橡胶制品 | 轮胎企业及其他制品企业 | 胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置的车间或生产设施排气筒 | 甲苯及二甲苯合计、非甲烷总烃 | GB 27632-2011 | 有组织排放 |  |
|  | 橡胶制品 | 轮胎企业及其他制品企业 | 炼胶、硫化装置的车间或生产设施排气筒 | 非甲烷总烃 | GB 27632-2011 | 有组织排放 |  |
|  | 橡胶制品 |  | 厂界 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | GB 27632-2011 | 无组织排放 |  |
| 8 | 铝工业 | 铝用碳素厂 | 阳极焙烧炉车间或生产设施排气筒 | 沥青烟 | GB 25465－2010 | 有组织排放 |  |
|  | 铝工业 | 铝用碳素厂 | 阴极焙烧炉车间或生产设施排气筒 | 沥青烟 | GB 25465－2010 | 有组织排放 |  |
| 8 | 铝工业 | 铝用碳素厂 | 沥青熔化车间或生产设施排气筒 | 沥青烟 | GB 25465－2010 | 有组织排放 |  |
|  | 铝工业 | 铝用碳素厂 | 生阳极制造（混捏成型系统）车间或生产设施排气筒 | 沥青烟 | GB 25465－2010 | 有组织排放 |  |
| 9 | 合成革与人造革 | 聚氯乙烯工艺 | 车间或生产设施排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | GB 21902－2008 | 有组织排放 | VOCs监测执行GB 21902－2008附录Ｃ |
|  | 合成革与人造革 | 聚氨酯湿法工艺 | 车间或生产设施排气筒 | DMF | GB 21902－2008 | 有组织排放 | VOCs监测执行GB 21902－2008附录Ｃ |
|  | 合成革与人造革 | 聚氨酯干法工艺 | 车间或生产设施排气筒 | DMF、苯、甲苯、二甲苯、VOCs | GB 21902－2008 | 有组织排放 | VOCs监测执行GB 21902－2008附录Ｃ |
|  | 合成革与人造革 | 后处理工艺 | 车间或生产设施排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | GB 21902－2008 | 有组织排放 | VOCs监测执行GB 21902－2008附录Ｃ |
|  | 合成革与人造革 | 其他 | 车间或生产设施排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | GB 21902－2008 | 有组织排放 | VOCs监测执行GB 21902－2008附录Ｃ |
|  | 合成革与人造革 |  | 厂界 | DMF、苯、甲苯、二甲苯、VOCs | GB 21902－2008 | 无组织排放 | VOCs监测执行GB 21902－2008附录Ｃ |
| 10 | 工业炉窑 |  | 沥青加热炉排气筒 | 沥青烟 | GB 9078-1996 | 有组织排放 |  |
| 11 | 排放恶臭气体单位及垃圾堆场 |  | 车间或生产设施排气筒 | 臭气浓度、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯 | GB 14554-1993 | 有组织排放 | 除臭气浓度外，其他项目均控制排放速率，无排放浓度控制 |
|  | 排放恶臭气体单位及垃圾堆场 |  | 厂界 | 臭气浓度、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯 | GB 14554-1993 | 无组织排放 |  |
| 12 | 执行GB 16297-1996的排污企业 |  | 车间或生产设施排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、氯乙烯、沥青烟、非甲烷总烃 | GB 16297-1996 | 有组织排放 | 吹制沥青、熔炼、浸涂、建筑搅拌企业需监测沥青烟；使用溶剂汽油或其他混合烃类物质的企业需监测非甲烷总烃 |
|  | 执行GB 16297-1996的排污企业 |  | 周界外 | 苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、氯乙烯、沥青烟、非甲烷总烃 | GB 16297-1996 | 无组织排放 | 吹制沥青、熔炼、浸涂、建筑搅拌企业需监测沥青烟；使用溶剂汽油或其他混合烃类物质的企业需监测非甲烷总烃 |
| 13 | 制糖 | 装卸料、转运、破碎、蔗渣堆场、 滤泥堆场 | 厂界 | 臭气浓度 | HJ 860.1-2017 | 无组织排放 |  |
| 13 | 制糖 | 有生化污水处理工序 | 厂界 | 臭气浓度 | HJ 860.1-2017 | 无组织排放 |  |
| 14 | 纺织印染 | 印花机 | 印花机排气筒或车间废气处理设施排放口 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | HJ 861-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 纺织印染 | 定型机 | 定型机排气筒或车间废气处理设施排放口 | 非甲烷总烃 | HJ 861-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 纺织印染 | 涂层机 | 涂层机排气筒或车间废气处理设施排放口 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | HJ 861-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 纺织印染 | 印染工业排污单位 | 厂界 | 非甲烷总烃、臭气浓度a | HJ 861-2017 | 无组织排放 | a含污水处理设施的排污单位监测该污染物项目 |
|  | 纺织印染 | 毛纺、麻纺、缫丝排污单位 | 厂界 | 臭气浓度 | HJ 861-2017 | 无组织排放 |  |
|  | 纺织印染 | 织造、成衣水洗排污单位 | 厂界 | 臭气浓度a | HJ 861-2017 | 无组织排放 | a含污水处理设施的排污单位监测该污染物项目 |
| 15 | 氮肥 | 固定床常压煤气化工艺-原料气制备 | 造气废水沉淀池废气收集处理设施排气筒 | 臭气浓度、酚类、 非甲烷总烃 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 氮肥 | 固定床常压煤气化工艺-原料气制备 | 造气炉放空管 | 非甲烷总烃 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 |  |
| 15 | 氮肥 | 固定床常压煤气化工艺-原料气净化 | 脱硫再生槽废气 排放口 | 臭气浓度、非甲烷总烃 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 氮肥 | 固定床常压煤气化工艺-原料气净化 | 脱碳气提塔排气筒 | 臭气浓度、非甲烷总烃 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 氮肥 | 固定床常压煤气化工艺-原料气净化 | 硫回收熔硫釜废气排放口 | 臭气浓度 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 氮肥 | 干煤粉气流床气化工艺-原料气制备 | 煤粉输送及加压进料系统粉煤仓排气筒 | 甲醇 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 | 干煤粉气流床气化工艺煤粉输送载气采用来自低温甲醇洗工段的二氧化碳气时，应监测甲醇 |
|  | 氮肥 | 干煤粉气流床气化工艺-原料气净化 | 煤粉输送及加压进料系统粉煤仓排气筒 | 甲醇 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 氮肥 | 水煤浆气流床气化工艺-原料气净化 | 低温甲醇洗尾气洗涤塔排气筒 | 甲醇 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 氮肥 | 碎煤固定床加压气化工艺-原料气净化 | 低温甲醇洗尾气处理设施排气筒 | 甲醇、非甲烷总烃 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 |  |
| 15 | 氮肥 | 以焦炉气为原料-部分转化法-原料气制备 | 脱硫再生槽废气排放口 | 臭气浓度 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 氮肥 | 以油为原料-重油部分氧化法-原料气净化 | 低温甲醇洗尾气洗涤塔排气筒 | 甲醇 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 氮肥 | 尿素 | 造粒塔或造粒机排气筒 | 臭气浓度、甲醛 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 氮肥 | 硝酸铵 | 造粒塔排气筒 | 臭气浓度 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 氮肥 | 公用工程 | 污水处理场废气收集处理设施排气筒（以煤或油为原料） | 臭气浓度、酚类、非甲烷总烃 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 | 采用固定床煤气化工艺时，污水处理场废气收集处理设施排放气应监测酚类、非甲烷总烃 |
|  | 氮肥 |  | 厂界 | 臭气浓度、酚类、非甲烷总烃、甲醇 | HJ 864.1-2017 | 无组织排放 | 副产甲醇或采用低温甲醇洗工艺的排污单位应监测甲醇；采用固定床煤气化工艺的排污单位应监测酚类 |
|  | 氮肥 | 固定床常压煤气化工艺气 | 造气工段余热回收后煤气、变换工段前半水煤气 | 酚类、非甲烷总烃 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 |  |
| 16 | 农药 | 工艺废气排气筒 | 燃烧法废气处理设施排气筒 | 挥发性有机物 | HJ 862-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 农药 | 工艺废气排气筒 | 燃烧法和非燃烧法废气处理设施排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、氯乙烯、三甲胺、二硫化碳、苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚 | HJ 862-2017 | 有组织排放 | 根据许可的污染物种类确定具体监测指标 |
|  | 农药 | 发酵废气排气筒 | 燃烧法废气处理设施排气筒 | 臭气浓度、挥发性有机物 | HJ 862-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 农药 | 发酵废气排气筒 | 非燃烧法废气处理设施排气筒 | 臭气浓度 | HJ 862-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 农药 | 发酵废气排气筒 | 燃烧法和非燃烧法废气处理设施排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、氯乙烯、三甲胺、二硫化碳、苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚 | HJ 862-2017 | 有组织排放 | 根据许可的污染物种类确定具体监测指标 |
| 16 | 农药 |  | 制剂加工废气排气筒 | 挥发性有机物 | HJ 862-2017 | 有组织排放 |  |
|  | 农药 |  | 罐区废气排气筒 | 挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、氯乙烯、三甲胺、二硫化碳、苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚 | HJ 862-2017 | 有组织排放 | 根据许可的污染物种类确定具体监测指标 |
|  | 农药 |  | 废水处理站废气排 气筒 | 臭气浓度、挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、氯乙烯、三甲胺、二硫化碳、苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚 | HJ 862-2017 | 有组织排放 | 根据许可的污染物种类确定具体监测指标 |
| 16 | 农药 |  | 危废暂存废气排气筒 | 臭气浓度、挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、氯乙烯、三甲胺、二硫化碳、苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚 | HJ 862-2017 | 有组织排放 | 根据许可的污染物种类确定具体监测指标 |
|  | 农药 |  | 厂界 | 臭气浓度、挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、氯乙烯、三甲胺、二硫化碳、苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚 | HJ 862-2017 | 无组织排放 | 根据许可的污染物种类确定具体监测指标 |
| 17 | 制药 | 原料药制造 | 发酵废气排气筒 | 臭气浓度、挥发性有机物、特征污染物（属挥发性有机物的具体污染物） | HJ 858.1-2017 | 有组织排放 | 特征污染物见GB 16297所列污染物，属GB 14554所列恶臭项目执行许可排放速率 |
| 17 | 制药 | 原料药制造 | 工艺有机废气排气筒 | 挥发性有机物、特征污染物（属挥发性有机物的具体污染物） | HJ 858.1-2017 | 有组织排放 | 特征污染物见GB 16297所列污染物，属GB 14554所列恶臭项目执行许可排放速率 |
|  | 制药 | 原料药制造 | 废水处理站废气排气筒 | 臭气浓度、挥发性有机物、特征污染物（属挥发性有机物的具体污染物） | HJ 858.1-2017 | 有组织排放 | 特征污染物见GB 16297所列污染物，属GB 14554所列恶臭项目执行许可排放速率 |
|  | 制药 | 原料药制造 | 罐区废气排气筒 | 挥发性有机物、特征污染物（属挥发性有机物的具体污染物） | HJ 858.1-2017 | 有组织排放 | 特征污染物见GB 16297所列污染物，属GB 14554所列恶臭项目执行许可排放速率 |
|  | 制药 | 原料药制造 | 工艺酸碱废气排气筒 | 特征污染物（属挥发性有机物的具体污染物） | HJ 858.1-2017 | 有组织排放 | 特征污染物见GB 16297所列污染物，属GB 14554所列恶臭项目执行许可排放速率 |
|  | 制药 | 原料药制造 | 危废暂存废气排气筒 | 臭气浓度、挥发性有机物、特征污染物（属挥发性有机物的具体污染物） | HJ 858.1-2017 | 有组织排放 | 特征污染物见GB 16297所列污染物，属GB 14554所列恶臭项目执行许可排放速率 |
| 17 | 制药 | 原料药制造 | 厂界 | 臭气浓度、挥发性有机物、特征污染物（属挥发性有机物的具体污染物） | HJ 858.1-2017 | 无组织排放 | 使用非甲烷总烃作为企业边界挥发性有机物排放的综合控制指标，待TOC或NMOC监测方法颁布后从其规定。特征污染物见GB 16297、GB 14554所列污染物，根据环境影响评价文件及其批复等相关环境管理规定，确定具体污染物项目，待《制药工业大气污染物排放标准》发布后，从其规定。地方排放标准中有要求的，从严规定 |