晋环审批函〔2020〕439号

山西省生态环境厅

关于神池晋源新风能源100MW风电场220kV

送出工程环境影响报告表的批复

神池晋源新风能源开发有限公司：

你公司报送的《神池晋源新风能源100MW风电场220kV送出工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、山西省核与辐射安全中心《关于<神池晋源新风能源100MW风电场220kV送出工程环境影响报告表>的评估报告》（以下简称《评估报告》）及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究，批复如下：

一、为保证风电的及时送出，你公司拟建设神池晋源新风能源100MW风电场220kV送出工程（项目代码：2020-140927-44-02-020005）。建设地址：升压站位于忻州市神池县闻家庄子村南侧约1.1公里处；输电线路位于忻州市神池县、五寨县境内。建设内容：（1）神池晋源风电场220kV升压站工程：升压站新建一台100MVA主变，主变户外布置；（2）线路工程：神池晋源风电场220kV升压站～韩家楼风电场220kV升压站220kV单回架空线路，总长23.7公里，塔基64基。

根据《报告表》及《评估报告》结论，该项目在落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。我厅原则同意你公司按《报告表》中所列项目的性质、规模、地点及生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）工程周围区域严格落实控制工频电场、工频磁场的各项生态环境保护措施，且应设置警示和防护指示标志。确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（二）升压站生活污水经污水处理设施处理后不得外排。要设置事故油池、危废暂存间，防止非正常情况下造成的环境污染。产生的废变压器油、废旧蓄电池等危险废物须交由有危废处置资质的单位妥善处置，防止产生二次污染。

（三）线路经过生态较好区域时，要采取较小塔型、高塔跨越、档距加大等各项环境保护措施，减少占地和林木砍伐，防止破坏生态环境和景观。

（四）加强施工期生态环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；施工过程中产生的固体废物应分类集中堆放，及时清运；产生的废水应收集处理，不得排入沿线地表水体；在建设临时道路、牵张场地等时，应尽量减少对地表植被的扰动，剥离的地表土壤单独存放，施工结束后及时进行生态恢复治理。

（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、污染防治措施发生重大变动的，应按有关要求重新报批环境影响报告表。

（六）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与生态环境保护信息，主动接受社会监督。

三、项目建设应严格执行配套建设的生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、我厅委托忻州市生态环境局、忻州市生态环境局神池分局及忻州市生态环境局五寨分局负责该项目的环境保护监督检查工作。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送忻州市生态环境局、忻州市生态环境局神池分局及忻州市生态环境局五寨分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

山西省生态环境厅

2020年11月2日

抄送：厅核与辐射源安全监管处，厅生态环境执法局，忻州市生态环境局，山西省核与辐射安全中心，忻州市生态环境局神池分局，忻州市生态环境局五寨分局。