晋环审批函〔2020〕508号

山西省生态环境厅

关于临汾市中心医院乙级非密封放射性工作场所

扩建项目环境影响报告表的批复

临汾市中心医院：

你医院报送的《关于<临汾市中心医院乙级非密封放射性工作场所扩建项目环境影响报告表>审批的申请》（临市中心医院〔2020〕97号）、山西省核与辐射安全中心《关于<临汾市中心医院乙级非密封放射性工作场所扩建项目环境影响报告表>的评估报告》（以下简称《评估报告》）及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《中华人民共和国放射性污染防治法》及有关规定，经研究，批复如下：

一、为满足医院发展需要，你医院拟对现有的乙级非密封放射性工作场所进行扩建。建设地点位于临汾市平阳北街101号临汾市中心医院院内。建设内容为6号楼二层乙级非密封放射性工作场所新增4种核素：131I、125I（粒籽源）、89Sr、32P；将6号楼一层改造成PET中心，内设PET/CT机房，使用核素18F。

根据《临汾市中心医院乙级非密封放射性工作场所扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《评估报告》结论，该项目在落实《报告表》提出的各项措施和要求条件下，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。我厅同意你医院按照《报告表》中所列建设内容、地点、采取的环境保护措施进行建设。

二、在日常管理过程中，要严格按照国家有关规定，全面落实《报告表》提出的各项环境管理和污染防治措施，并做好以下几方面工作：

（一）落实使用场所的辐射安全与防护措施，按规范设置监测、报警、工作指示装置和电离辐射警示标志，划定辐射工作场所控制区和监督区，加强管理，防止工作人员和公众受到意外照射。

（二）建立健全辐射安全与防护管理制度和辐射事故应急预案，明确岗位责任。配备必要的防护用品和监测报警仪器，严格操作规程，定期开展个人剂量、工作场所环境辐射水平监测，建立个人剂量档案。

（三）加强放射性废气、废水和固废的管理。废气设置专用排风管道，排风口要高出所在建筑物1米；设置一座三级放射性衰变池（每级20m3），废水排放前须经衰变池停留足够时间达到放射性核素排放管理限值后，方可排入污水处理设施；固废收集至废物桶暂存，超过规定的半衰期后按医疗废物处置。

（四）认真落实从业人员培训教育制度，管理及操作人员要做到持证上岗。

（五）环境影响报告表经批准后，建设内容、地点、污染防治措施发生重大变动的，应按有关要求重新报批环境影响报告表。

三、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目建成后，按规定程序重新申请辐射安全许可证，方可安装调试。自主竣工验收合格后，方可正式投入使用。

四、我厅委托临汾市生态环境局负责对你医院辐射安全进行日常监督检查。

五、你医院应收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监管。

山西省生态环境厅

2020年12月 22日

抄送：省厅核与辐射源安全监管处、省生态环境综合行政执法总队、临汾市生态环境局、山西省核与辐射安全中心。