附件4

山西省废铅蓄电池试点单位现场核查表

试点单位名称：

核查时间：      年    月    日

| 序号 | 核查项目 | 核查内容 | 核查方法 | 核查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术人员 | 试点单位至少有1名环境工程专业或相关专业中级以上职称的技术人员，并具有3年以上的固体废物管理经验。 | 现场询问 |  |
| 2 | 运输工具 | 拥有具备防雨、防渗措施的运输车辆，印有统一的废铅蓄电池回收标识。 拥有运输Ⅱ类废铅蓄电池道路运输的资质或有委托相应运输资质的协议。 | 现场检查 |  |
| 3 | 包装工具 | 应配备收集第Ⅱ类废铅蓄电池的专用容器。 | 现场检查 |  |
|  |  | 应配备符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签。 |  |  |
| 4 | 收集网点和集中收集点贮存设施建设 | 按照《废铅蓄电池回收技术规范》（GB/T 37281-2019）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）相关要求对现场进行核查，其中： （一）收集网点： 1.贮存区面积不小于10m2。 2.贮存区有硬化地面及防腐措施或其他防渗防腐措施。 3.有称重设备。 4.并在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示性信息和警示标志。 贮存场所应防雨，配备防火设施并设置防火标志。 6.只设一个出入口。设有出入口、交接登记、场所等全景视频监控系统。 （二）集中转运点 1.贮存设施面积不少于500m2。 2.具有耐酸地面隔离层和必要的防渗措施。 3.具有废酸液应急收集处理措施。 4.配套酸雾收集和处理系统。 5.设置有污染防治责任制度和危险废物标识和警示标志。 6.设有出入口、交接登记、场所等全景视频监控系统。 | 现场检查，并查看土地使用证明、租赁合同等文件 |  |
|  |  | 贮存设施应为专门场所，符合法律法规要求及当地生态环境部门的有关规定，应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外。 | 现场检查 |  |
| 5 | 规章制度 | 建立有危险废物管理责任制度，进行了危险废物管理计划及备案。 | 现场检查 |  |
|  |  | 收集网点按照试点工作要求建立废铅蓄电池回收台帐记录制度。 |  |  |
| 6 | 事故应急救援措施 | 制定具备有效性和可操作性的事故应急预案并备案。 | 查看资料 |  |
|  |  | 集中转运点建设有容积足够的应急池，配备必要的应急物资。 | 现场检查 |  |