晋环审批函〔2021〕049号

山西省生态环境厅

关于吕梁市中心医院核技术利用建设项目

环境影响报告表的批复

吕梁市医疗卫生园区项目部：

你部报送的《关于<吕梁市中心医院核技术利用建设项目环境影响报告表>审批的申请》（吕医园函〔2021〕1号）、原山西省核与辐射安全中心《关于<吕梁市中心医院核技术利用建设项目环境影响报告表>的评估报告》（晋环辐咨〔2020〕57号）（以下简称《评估报告》）及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国放射性污染防治法》及有关规定，经研究，批复如下：

一、你部拟在吕梁市离石区城北街道办苏家崖村建设吕梁市中心医院，本次核技术利用项目位于新建的门急诊综合楼内。建设内容为2台医用直线加速器、1台伽马刀、1台后装机以及乙级非密封放射性工作场所、2台血管造影机。其中医用直线加速器最大X射线能量10MV，最大电子线能量22MeV；伽玛刀使用42枚Ⅱ类放射源（总活度2.2×1014Bq）；后装机使用1枚III类放射源192Ir（活度3.7×1011Bq）；乙级非密封放射性工作场所使用3种核素：131I、99mTc、18F。医用直线加速器机房、伽玛刀机房、后装治疗机房位于门急诊综合楼地下一层放疗中心，乙级非密封放射性工作场所位于门急诊综合楼地上一层核医学科，血管造影机机房位于门急诊综合楼地上一层介入中心。

根据《吕梁市中心医院核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《评估报告》结论，该项目在落实《报告表》提出的各项措施和要求条件下，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。我厅原则同意你部按照《报告表》中所列建设内容、地点、采取的环境保护措施进行建设。

二、在日常管理过程中，要严格按照国家有关规定，全面落实《报告表》提出的各项环境管理和污染防治措施，并做好以下几方面工作：

（一）落实使用场所的辐射安全与防护措施，按规范设置监测、报警、工作指示装置和电离辐射警示标志，划定辐射工作场所控制区和监督区，加强管理，防止工作人员和公众受到意外照射。

（二）建立健全辐射安全与防护管理制度和辐射事故应急预案，明确岗位责任。配备必要的防护用品和监测报警仪器，严格操作规程，定期开展个人剂量、工作场所环境辐射水平监测，建立个人剂量档案。

（三）加强放射性废气、废水和固废的管理。废气设置专用排风管道，排风口要高出所在建筑物1米；设置一座三级放射性衰变池（总容积189.4m3），废水排放前须经衰变池停留足够时间达到放射性核素排放管理限值后，方可排入污水处理设施；固废收集至废物桶暂存，超过规定的半衰期后按医疗废物处置。

（四）认真落实从业人员培训教育制度，管理及操作人员要做到持证上岗。

（五）环境影响报告表经批准后，建设内容、地点、污染防治措施发生重大变动的，应按有关要求重新报批环境影响报告表。

三、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目建成后，按规定程序申请辐射安全许可证，方可安装调试。自主竣工验收合格后，方可正式投入使用。

四、我厅委托吕梁市生态环境局负责对你部辐射安全进行日常监督检查。

五、你部应收到本批复后10个工作日内，将批准后的《报告表》送吕梁市生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监管。

山西省生态环境厅

2021年2月4日

抄送：厅核与辐射源安全监管处，省生态环境综合行政执法总队，吕梁市生态环境局，山西省生态环境监测和应急保障中心。